PROJEKT z autopoprawką

Załącznik do Uchwały Nr XV/109/11Rady Miasta Skierniewice z dnia 2 września 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów  i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2011 - 2014".

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WOD-KAN” SPÓŁKA Z O. O.

### WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WOD-KAN" SP. Z O.O. W MOKREJ PRAWEJ

## W LATACH 2011 - 2014

Mokra Prawa, sierpień 2011 r.

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

1.1 Urządzenia wodociągowe.

Usługi wodociągowe realizowane w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną w zakresie wydobycia, uzdatniania i dostarczania do odbiorcy wody, na którą składa się Stacja Uzdatniania Wody o zdolności produkcyjnej 14,4 tyś. m3/db, dziewięciu ujęć głębinowych o łącznej wydajności 12,66 tyś. m3/db oraz infrastruktury przesyłowej na terenie miasta Skierniewice składającej się z sieci rozdzielczej o długości 157,1 km i przyłączy o długości 89,5 km. Ponadto dostarczamy wodę do Gminy Skierniewice. Zakres usług wodociągowych w najbliższych latach zostanie rozszerzony o planowane do budowy nowe odcinki sieci wodociągowej ujęte w niniejszym planie.

1.2 Urządzenia kanalizacyjne.

a)  kanalizacja sanitarna i ogólnospławna

Spółka realizuje usługi w zakresie odbioru ścieków sanitarnych oraz ogólnospławnych systemem kanalizacji zbiorczej o łącznej długości 154,1 km wraz z przyłączami             o długości 55,4 km. Ścieki odbierane są przez oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną o przepustowości 14 tyś. m3/db w porze suchej a w okresach deszczowych przepustowości 34 tyś m3/db. Zakres usług kanalizacyjnych w najbliższych latach zostanie rozszerzony o planowane do budowy nowe odcinki sieci kanalizacyjnej ujęte           w niniejszym planie.

b)  kanalizacja deszczowa

Spółka eksploatuje również część kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice o długości 5,9 km z trzema wylotami do odbiorników. Wszystkie wyloty wyposażone są w urządzenia podczyszczające.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach zostały określone w załączonych tabelach. Planowany zakres rzeczowy inwestycji został skoordynowany z aktualnie prowadzonymi i przygotowanymi do realizacji inwestycjami drogowymi Miasta Skierniewice.

3. Nakłady w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć remontowo - modernizacyjnych.

Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji zostały przedstawione w załączonych tabelach. Planuje się finansowanie inwestycji środkami własnymi oraz corocznie pozyskiwanymi z Miasta Skierniewice w ramach podwyższenia kapitału Spółki oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W przypadku braku możliwości pozyskania odpowiedniej ilości środków z Miasta lub źródeł zewnętrznych zakres rzeczowy inwestycji ulegnie zmianie.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

4.1 Woda:

- stałe monitorowanie sieci wodociągowej w celu eliminacji wycieków,

- remonty, konserwacje oraz wymiana armatury sieci wodociągowej i przyłączy,

- stosowanie wodomierzy o wyższej klasie dokładności.

4.2 Ścieki:

- monitorowanie sieci kanalizacyjnej w celu eliminacji niekontrolowanych zrzutów,

- remonty i konserwacje zwiększające szczelność sieci kanalizacyjnej i przyłączy,

- wydawanie pozwoleń na montaż podliczników w celu prawidłowego odliczania ścieków powstałych z indywidualnych ujęć wody,

- bieżące kontrole odbiorców usług w zakresie posiadania dokumentacji potwierdzającej przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Nadzoru Budowlanego.

| Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych |
| --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Wartość szacunkowa w zł (suma 4-9) | Nakłady poniesione do końca 2010 r. | Nakłady w latach w zł. | Nakłady planowane po 2014 r. | Planowane finansowanie + uwagi |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wodociąg w ul. Działkowej PE 110 długość 489,3 m | 132 800 | 12 400 | 120 400 |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 2. | Wodociąg w ul. Wąskiej PE 90 długość 82,0 m | 18 500 | 500 | 18 000 |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 3. | Wodociąg w ul. Kościuszki - sięgacz teren PKP z rur PE 90 mm, l = 267,5 m | 70 000 | 11 700 | 2 000 | 56 300 |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 4. | Wodociąg w ul. Zadębie PE 63 długość 122,5 m (z przełączeniami) | 16 200 | 1200 | 15 000 |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 5. | Przebudowa wodociągu ul. Armii Krajowej (od ul. Zielnej do Nowobielańskiej) dn 300 mm długość 440,0 m | 200 000 |  |  |  |  |  | 200 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych bez odtworzenia nawierzchni |
| 6. | SUW i ujęcia wody | 414 500 | 14 500 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 7. | Przebudowa wodociągu w ul. Przemysłowej dn 160 mm długość 754 m | 250 000 |  |  | 250 000 |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 8. | Rezerwa (w tym wykup sieci) | 200 000 |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | Środki własne Spółki |
|  | RAZEM | 1 302 000 | 40 300 | 305 400 | 456 300 | 150 000 | 150 000 | 200 000 |  |
| Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych |
| Lp | Wyszczególnienie | Wartość szacunkowa w zł (suma 4-9) | Nakłady poniesione do końca 2010 r. | Nakłady w latach w zł. | Nakłady planowane po 2014 r. | Planowane finansowanie + uwagi |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Skierniewice w ul. Rawskiej, Batorego, 1-go Maja, Al. Niepodległości, Trzcińskiej, Granicznej i Cichej | 38 823 900 | 12 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 35 131 900 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. |
| 1.1 | Kanalizacja deszczowa w ul. 1-go Maja dn 1200 mm, długość 557,0 m (przebudowa Al. Niepodległości). | 7 476 800 | 1 800 | 105 000 |  |  |  | 7 370 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z ul. Batorego bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |
| 1.2 | Kanalizacja deszczowa w Al. Niepodległości dn 1200 mm, długość 248,0 m. (przebudowa Al. Niepodległości) | 1 319 700 | 1 700 | 1 318 000 |  |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewn. Realizacja bez pełnego odtworzenia nawierzchni |
| 1.3 | Kanalizacja deszczowa w ul. Rawskiej i Trzcińskiej dn 600 mm l=185,5 m, dn 400 mm l=184,5 m, dn 315 mm l=208,5 m, ogółem długość 880,5 m (przebudowa Al. Niepodległości). | 5 839 700 | 1 700 | 90 000 |  |  |  | 5 748 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z Aleją bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |
| 1.4 | Kanalizacja sanitarna w ul. Cichej dn 200, długość 645,0 m z przełączeniami (przebudowa Al. Niepodległości). | 3 609 700 | 1 700 | 17 000 |  |  | 2 000 000 | 1 591 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z Aleją długość 27,5 m, bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |
| 1.5 | Kanalizacja sanitarna w ul. Rawskiej dn 400, długość 1089,0 m. (przebudowa Al. Niepodległości). | 8 021 700 | 1 700 | 150 000 |  |  |  | 7 870 000 | Środki własne i zewnętrzne. Rok 2011 w ramach przebudowy Al. Niepodległości przejście przez skrzyż. z Aleją długość 27,5 m, bez pełnego odtworzenia nawierzchni. |
| 1.6 | Kanalizacja sanitarna w ul. Trzcińskiej dn 315 mm, długość 521,5 m | 4 378 900 | 1 700 |  |  |  |  | 4 377 200 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. |
| 1.7 | Kanalizacja sanitarna w ul. Granicznej dn 315 mm l=462,5 m, dn 200 mm l=813,5 m, ogółem długość 1276,0 m | 8 177 400 | 1 700 |  |  |  |  | 8 175 700 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych i zewnętrznych. |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w ul. Ustronnej - dn 200 mm, dłgość 280,0 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 225 500 | 5 500 |  |  | 220 000 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych bez odtworzenia nawierzchni |
| 3. | Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej (od ul. Domarasiewicza do granic miasta), Kolbego (od ul. Torowej do ul. Kolejowej), Kolejowej, Podkładowej, Rekreacyjnej - dn 200 mm, ok. 1010 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 2 164 700 | 40 200 | 153 000 |  |  | 340 000 | 1 631 500 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych. Rok 2011 kanał grawit. w ul. Kolbego ze środków własnych -odtworzenie - podbudowa z tłucznia, pozostałe etapy do realizacji w latach następnych |
| 4. | Kanalizacja sanitarna w ul. Moniuszki dn 200 mm długość 185,5 m | 181 800 | 1 800 | 180 000 |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych, bez odtworzenia nawierzchni |
| 5. | Przebudowa nawierzchni ul. Zwierzynieckiej, (wykonanie zastępcze) | 634 000 | 34 000 | 600 000 |  |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 6. | Przebudowa kanalizacji i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Liceum im. B. Prusa | 150 000 | 0 |  |  | 150 000 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 7. | Kanalizacja w ul. Łódzkiej (od ul. Feliksów do granic miasta) dn 200 mm, długość 1149,0 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 2 729 600 | 29 600 |  | 1 700 000 | 1 000 000 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 8. | Kanalizacja sanitarna w Pomarańczowej dn 200 mm, długość 209,0 m (odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 162 300 | 100 |  | 1 000 |  | 161 200 |  | Podwyższenie kapitału Spółki i cześciowe finansowanie ze środków własnych |
| 9. | Kanalizacja sanitarna w ul. Plantowej (do ul. Piłsudskiego + sięgacz) dn 200 mm, długości 400,0 m. | 204 000 | 11 100 |  | 1 000 |  | 2 000 | 189 900 | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 10. | Kanał deszczowy w ul. Łowickiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Wyszyńskiego) dn 600 dług. 103,5 m i dn 500 dług. 47,5 m - razem dług. 151,00 m. | 453 600 | 600 |  |  | 453 000 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków własnych. Inwestycja towarzysząca "Obwodnicy Zachodniej" |
| 11. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcjowej dn 200 długość 151,9 m z przełączeniami łącznie z odtworzeniem pasa drogowego | 395 000 | 25 700 |  |  | 1 000 |  | 368 300 | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych. |
| 12. | Kanalizacja sanitarna w ul. Kasztanowej - dn 200 mm, dlugość 505,0 m ( w tym odtw. do stanu wyjściowego) | 399 000 | 900 | 2 000 | 396 100 |  |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 13. | Kanalizacja sanitarna w Al. Niepodległości dn 400 mm, dlugość 240,0 m z przełączeniami (od ul. Rawskiej do ul. Kopernika) | 484 500 | 0 | 6 000 | 206 000 | 272 500 |  |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 14. | Kanalizacja deszczowa w ul. Siennej dn 315 mm, długości 220 m | 180 000 | 0 |  | 180 000 |  |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 15. | Kanalizacja deszczowa w ul. Twarowskiej | 180 000 | 0 |  |  | 180 000 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 16. | Kanalizacja deszczowa w ul. Broniewskiego | 1500000 | 0 |  |  |  | 500 000 | 1 000 000 | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 17. | Zakupy inwestycyjne śr. trwałych, sprzętu budowlanego i roboczego, urz. pomiarowych, elektronarzędzi, w tym kamery inspekcyjnej | 977 000 | 177 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 18. | Gospodarka osadowa oraz pozostałe nakłady na oczyszczalnię ścieków i przepompownie | 2 279 200 | 99 200 | 400 000 | 880 000 | 400 000 | 500 000 |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 19. | Dokumentacja techniczna | 926 300 | 16 300 | 390 000 | 360 000 | 80 000 | 80 000 |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 20. | Rezerwa ( w tym wykup sieci) | 2 350 000 |  | 50 000 | 400 000 | 800 000 | 1 100 000 |  | Środki własne Spółki i finansowanie ze środków zewnętrznych |
|  | RAZEM | 55 400 400 | 454 000 | 3 661 000 | 4 324 100 | 3 756 500 | 4 883 200 | 38 321 600 |  |
|  |  | - Zadania związane z inwestycjami drogowymi miasta |

Mokra Prawa, 16 sierpnia 2011 r